## Slide 1: 数的表示（1）

## Slide 2: Outline
计算机中的数据是如何存储的
进制转换
二进制数的运算(and,or,not)
二进制数的位运算

## Slide 3: 计算机中的数据存储
众所周知，在计算机内部，数据是以二进制形式的方式存储的。
当你写printf(“mamba is back\n”);的时候，从机器底层来看这段代码，也是以01二进制串的形式展现的，机器能够对这些01二进制串做出相应的“解释”。

## Slide 4: 计算机中的数据存储
为什么用二进制，其他进制不行吗？
还真不行，首先硬件就是个大问题。
二进制的“0”和“1”可以直观地映射到
电路中的两种状态：“开”和“关”。
这种直接的物理对应关系使得硬件设计
更为简单可靠，降低了出错率和能耗。
除此之外，由于二进制信号只有两个状态，
任何外部干扰或噪声对信号的影响
更容易被检测和纠正，从而提高了数
据传输的准确性和安全性

## Slide 5: 计算机中的数据存储
题外话：为什么历史上只出现过二进制计算器和三进制计算器？
这就涉及到了不同进制表示不同数的效率问题了。例如，01去表示0-999的数，那么10个位置就ok了。每个位置上0,1都可能出现，这就需要20个“牌子”。如果10进制的话，那就是3个位置，每个位置上都会有0-9，共计30的牌子。
但是还有个问题10个位置上的01串其实可以表示到1023(别急,后面我们会讲为什么)，这就浪费了24个数。因此，研究者发现进制效率的公式可以如下提出：
为了表示M个数，在x进制下，在此处键入公式。需要 x* 个牌子。效率E=M/牌子数
求下导会发现，最佳进制是e。但是用e做进制多少有点倒反天罡。因此，历史上只出现过2，3进制的计算机(接近e)。

## Slide 6: 计算机中的数据存储
有意思的是，三进制计算机从苏联当时的实验结果来看稳定性、性能、性价比等都好于二进制计算机。
不过后面还是进了历史的收藏夹吃灰，一方面是很难找到有三种稳定状态的材料(三进制中是负电压、零电压、正电压)，另一方面就是政治因素了。

## Slide 7: 进制转换
现实中的数据一般是十进制的，那么交由计算机存储就必定需要进行二进制的转换。
我们先来介绍一下十进制是怎么表述一个数字的：
114514=1*10^6+1*10^5+4*10^4+5*10^3+1*10+4
相应的，114514的二进制表示如下：
114514=1*2^16+1*2^15+0*2^14+1*2^13+1*2^12+1*2^11+1*2^10+1*2^9+1*2^8+0*2^7+1*2^6+0*2^5+1*2^4+0*2^3+0*2^2+1*2^1+0*2^0
那么114514 在对应的二进制下的表示就是11011111101010010
现在，我们用数学语言规范一下将一个十进制数整数x转换为n进制的这件事
将x展开为 其中有N
所得到的数字串an……a0即十进制数x在n进制下的表示
别的进制转到十进制很简单 比如1101(7进制)对应的十进制就是1*7^3+1*7^2+0*7^1+1=393

## Slide 8: 数的表示
那么十进制整数换到别的进制具体该如何操作呢，很简单，将十进制整数x转换为n进制下的表示，只需不断用n去除整数x 将每次所得到的余数从右到左排列好就ok了，这个过程在商等于0的时候停止。我们详细描述一下这个过程。
我们用2024(10 进制)作为例子，转换为8进制
2024/8=253.......0
253/8=31......5
31/8=3......7
3/8=0.......3(终止)
我们将上面所有的余数，从上往下依次从右向左排列好 得到3750(8进制)
为什么从右往左？
2024=3*8^3+7*8^2+5*8^1+0*8^0
咱们每次做除法的时候所得到的余数 其实就上面那个多项式不断进行把右端系数弹出的过程。因此需要从右到左的排列起来。

## Slide 9: 进制转换
这里需要注意一点 十六进制的转换 当你的系数>=10的时候我们用A B C D E F对应到10 11 12 13 14 15（没有16,想想为什么 doge）在我们实际编程的时候 接触最多的就 十进制 八进制 二进制 十六进制
二进制是计算机底层的数据表示
十六进制是c语言你打印一个变量指针时所看见的数 （主要是十六进制表示比较方便）
八进制，过去底层架构常用，主要是当时的晶体管工艺没有那么发达。
上面列出的四个进制是我们后面常用到的，讲一下八进制、二进制、十六进制互相转换的一些技巧，毕竟不能什么都先转到十进制，才转到对应进制吧。（不然大伙期中考试写不完的）

## Slide 10: 进制转换
二进制转换到十六进制，记住下面的表就很easy
二进制 | 十进制 | 十六进制 |  | 二进制 | 十进制 | 十六进制
0000 | 0 | 0 |  | 1000 | 8 | 8
0001 | 1 | 1 |  | 1001 | 9 | 9
0010 | 2 | 2 |  | 1010 | 10 | A
0011 | 3 | 3 |  | 1011 | 11 | B
0100 | 4 | 4 |  | 1100 | 12 | C
0101 | 5 | 5 |  | 1101 | 13 | D
0110 | 6 | 6 |  | 1110 | 14 | E
0111 | 7 | 7 |  | 1111 | 15 | F

## Slide 11: 进制转换
比如给二进制串11011111101010010转换为十六进制
先分割一下，从右往左四个一分割
1 1011 1111 0101 0010
对应下来的十六进制串就是1 B F 5 2
二进制转换到十六进制就直接每四位划分为一组然后计算每组对应的十六进制表示再组合起来就行。

## Slide 12: 进制转换
十六进制怎么转换二进制呢？一样简单
0xdeadbeef（注意十六进制前面我们一般加0x代表是十六进制）
d e a d b e e f
1101 1110 1010 1101 1011 1110 1110 1111
将十六进制的每一位直接转换为二进制下的表示然后在对应位置上替换就行，如上面的例子
最后就是1101 1110 1010 1101 1011 1110 1110 1111

## Slide 13: 进制转换
说完了十六进制现在我们聊一下八进制的转换
二进制 | 十进制 | 十六进制
0000 | 0 | 0
0001 | 1 | 1
0010 | 2 | 2
0011 | 3 | 3
0100 | 4 | 4
0101 | 5 | 5
0110 | 6 | 6
0111 | 7 | 7
我们还得用这张表格，给定一个二进制串110 001 101
查表发现110对应6 001对应1 101对应5 那么得到的八进制结果就说615
跟十六进制很相似对吧。八进制转换二进制跟十六进制转换几乎一样，不同在于是三位为一组的划分。
如114 对应的就是001 001 100
八进制与十六进制之间的转换建议将二进制作为“中转”，即先转换到二进制再进行下一步的转换

## Slide 14: 二进制数的运算
我们这里讨论的是底层硬件二进制数的运算，像加减法对于底层硬件来说还是太高级了。
这里我们介绍的是and(与)、or(或)、not(非)三种运算，大伙学过离散应该还没忘记，这里的运算类似离散中的运算，但还是有点不同。

## Slide 15: 二进制数的运算
and（与运算）：
符号上我们一般用&代表进行与运算
因为计算机中所有数是二进制形式，因此这里的与运算也是针对二进制数的，如果两个十进制数要做与运算需要先转换成二进制数。
具体流程，两个长度相同的二进制数对应位置上均为1是该位置上的运算结果为1 其他情况为0
举例子 0011&1100=0000 0110&1100=0100 1111&0110=0110
如果长度不同怎么办？放心，后面整形、浮点数的时候会知道计算机的一些机制保证了不会出现这样的情况。